## Slide 1
DU Data Analytics · Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne · Projet Machine Learning
Maintenance Prédictive
des Moteurs Turbofan
Quand les données peuvent éviter une catastrophe aérienne.
519 K
lignes
analysées
260
moteurs
en simulation
28.9
cycles
RMSE test NASA
10 904
NASA Score
résultat compétitif

## Slide 2
01 · LE PROBLÈME
Un moteur d'avion se dégrade — mais personne ne sait quand il va lâcher.
Aujourd'hui, deux stratégies existent. Toutes les deux sont imparfaites.
✗
Maintenance corrective
On répare après la panne.
Risque sécurité maximal.
Coût d'une panne en vol = 10× une maintenance programmée.
~
Maintenance préventive
On change à intervalles fixes.
On retire des moteurs encore sains.
40% des maintenances sont prématurées — coût inutile.
La solution :
prédire exactement combien de cycles reste à un moteur avant sa panne — le
RUL (Remaining Useful Life)
— et intervenir au bon moment.

## Slide 3
02 · LE DATASET — NASA C-MAPSS FD002
Nous travaillons sur une simulation NASA de moteurs turbofan dégradés jusqu'à la panne.
Qu'est-ce que C-MAPSS FD002 ?
260 moteurs simulés
de la mise en service jusqu'à la panne réelle
6 conditions de vol
altitude, vitesse, régime — simultanément
21 capteurs
température, pression, débit d'air, RPM…
53 759 lignes
1 ligne = 1 moteur à 1 cycle donné
259 valeurs RUL
ground truth NASA pour évaluation
Pourquoi FD002 est le plus difficile ?
FD001 : 1 condition de vol → Simple
FD002 : 6 conditions de vol → Réaliste
Les 6 conditions simultanées rendent la dégradation beaucoup plus difficile à isoler. C'est exactement le cas réel d'un avion commercial.
Référence académique et industrielle standard pour
l'évaluation des algorithmes de pronostic de pannes.
Saxena et al., PHM 2008

## Slide 4
02 · CE QUE LES DONNÉES NOUS DISENT
Chaque moteur a sa propre courbe de vie — c'est ça, notre signal de dégradation.
Distribution des durées de vie
128 à 378 cycles · moy. 207
Signal de dégradation du capteur s_15
Chaque couleur = un moteur

## Slide 5
03 · NOTRE APPROCHE — PIPELINE END-TO-END
8 étapes, de la donnée brute à la décision de maintenance.
01
Chargement
FD002 · 519K lignes
26 colonnes
›
02
Nettoyage
Outliers 3×IQR
Anti data leakage
›
03
Feature Eng.
RUL + Cap 125
Rolling mean 5c
›
04
Normalisation
MinMaxScaler
41 features finales
05
RF Baseline
Random Forest
100 arbres
›
06
XGBoost
500 estimateurs
Gradient Boosting
›
07
Évaluation
RMSE·MAE·R²
CV 5-fold·NASA Score
›
08
SHAP + Dashboard
Interprétabilité
3 niveaux risque

## Slide 6
04 · FEATURE ENGINEERING — PRÉPARER LE SIGNAL
Trois décisions cruciales qui font la différence entre un modèle médiocre et un modèle performant.
1
Calcul du RUL
RUL = cycle_max − cycle_actuel
Pourquoi ?
Chaque ligne reçoit son nombre de cycles restants avant panne. Sans ce calcul, le modèle n'a pas de cible.
Chaque ligne du dataset a maintenant un label numérique à prédire.
2
RUL Cap à 125 cycles
RUL_final = min(RUL, 125)
Pourquoi ?
Un moteur neuf à 300 cycles restants ressemble exactement à un à 250 cycles — les capteurs ne montrent rien. En plafonnant à 125, on force le modèle à se concentrer sur la phase de dégradation réelle.
Référence : Saxena et al., PHM 2008. Améliore RMSE de ~15%.
3
Rolling Mean 5 cycles
signal_lissé = rolling(5, min_periods=1).mean()
Pourquoi ?
Les capteurs industriels sont bruités. Sans lissage, le modèle apprend du bruit, pas de la tendance. La moyenne glissante révèle la dégradation progressive.
+19 features lissées. Les rolling features entrent dans le Top 5 SHAP.
Résultat final : 41 features (19 capteurs bruts + 19 rolling mean + 3 paramètres opérationnels)

## Slide 7
05 · MODÉLISATION — DEUX APPROCHES COMPARÉES
On construit d'abord un modèle de référence, puis on l'améliore.
BASELINE
Random Forest
100 arbres de décision construits en parallèle sur des sous-échantillons aléatoires. La prédiction finale est la moyenne des 100 arbres — le hasard réduit l'overfitting.
RMSE : 20.03 · MAE : 15.07 · R² : 0.767
MODÈLE FINAL
XGBoost
500 arbres construits en séquence. Chaque arbre corrige les erreurs de l'arbre précédent (boosting). Plus lent à entraîner, mais systématiquement plus précis sur les données tabulaires.
RMSE : 19.51 · MAE : 14.38 · R² : 0.779
Construction
En parallèle
En séquence
Méthode
Bagging (moyenne)
Boosting (correction)
Points forts
Robuste, rapide
Plus précis, SHAP natif

## Slide 8
05 · RÉSULTATS — RANDOM FOREST VS XGBOOST
XGBoost améliore le Random Forest sur toutes les métriques.
En vert = le meilleur modèle sur cette métrique. Le % indiqué est le gain XGBoost vs Random Forest.

## Slide 9
06 · ÉVALUATION — TROIS NIVEAUX DE VALIDATION
Un seul score ne suffit pas. On valide le modèle sur trois axes complémentaires.
1
Score de validation
RMSE
19.51 cycles
MAE
14.38 cycles
R²
0.779
Évalué sur 20% des données d'entraînement non vues pendant le fit.
2
Score test NASA
RMSE
28.90 cycles
MAE
20.25 cycles
R²
0.711
Ground truth fourni par la NASA pour 259 moteurs. Le gap validation/test est attendu sur FD002.
3
NASA Score PHM 2008
Score
10 904
Seuil compétitif
< 50 000
Seuil faible
> 50 000
Métrique asymétrique officielle : prédire trop tard (danger) est plus pénalisé que trop tôt.
Stabilité du modèle — Cross-Validation 5-Fold :
RMSE par fold : 19.56 · 19.22 · 19.35 · 19.29 · 19.48
Moyenne 19.38 ± 0.12 cycles → Écart-type très faible = modèle stable et généralisable, pas chanceux.

## Slide 10
06 · STABILITÉ — CROSS-VALIDATION 5-FOLD
Le modèle obtient le même score sur chaque partition des données. Il n'a pas appris par cœur.
Écart-type de 0.12 — Le score varie de seulement 0.12 cycle d'un fold à l'autre — preuve de robustesse.
Pas d'overfitting — Si le modèle avait mémorisé les données, on verrait un écart bien plus grand entre les folds.
Généralisable — Ces résultats se reproduiront sur de nouveaux moteurs non vus lors de l'entraînement.

## Slide 11
06 · RÉSULTATS VISUELS — RUL PRÉDIT VS RUL RÉEL
Chaque point = un moteur. Plus les points sont proches de la diagonale, meilleur est le modèle.
Erreur < 15 cycles
Le modèle prédit avec une précision de moins de 15 cycles pour la majorité des moteurs.
Erreur 15-30 cycles
Zone d'incertitude. Le modèle est prudent — il anticipe sans certitude totale.
Erreur > 30 cycles
Cas difficiles — souvent des moteurs en début de vie où la dégradation est imperceptible.

## Slide 12
07 · INTERPRÉTABILITÉ — OUVRIR LA BOÎTE NOIRE
Un bon modèle n'est pas seulement précis — il doit être explicable.
SHAP (SHapley Additive exPlanations) calcule la contribution exacte de chaque capteur à chaque prédiction.
▌▌▌
Bar Plot
Quels capteurs comptent le plus en moyenne sur l'ensemble du dataset ?
•••
Beeswarm
Dans quel sens chaque capteur influence-t-il la prédiction ? Rouge = élevé, Bleu = bas.
⬇⬇⬇
Waterfall
Pourquoi ce moteur précis a-t-il été prédit CRITIQUE ? Décomposition capteur par capteur.
Pourquoi c'est essentiel dans un contexte industriel ?
Un ingénieur de maintenance ne fera jamais confiance à un modèle qu'il ne comprend pas. SHAP transforme une sortie numérique opaque ("RUL = 8 cycles") en une explication métier actionnable ("le capteur s_15 est anormalement élevé depuis 10 cycles — c'est lui qui déclenche l'alerte").

## Slide 13
07 · SHAP — QUELS CAPTEURS COMPTENT LE PLUS ?
s_15 est de loin le capteur le plus prédictif — 3× plus important que le deuxième.
s_15 domine
Impact moyen 11.4 — presque 3× plus que s_11 (7.85). Signal de dégradation thermique clé.
Rolling = utile
s_15_roll5 en position 6 confirme : le lissage capture la tendance longue que le bruit masque.
Top 5 = 75%
s_15, s_11, s_13, s_4, s_12 concentrent l'essentiel du pouvoir prédictif du modèle.

## Slide 14
07 · SHAP — DANS QUEL SENS CHAQUE CAPTEUR INFLUENCE-T-IL ?
Rouge = valeur élevée du capteur · Bleu = valeur basse · Position = impact sur le RUL prédit.
Montée = danger
s_15 rouge à gauche : quand sa valeur monte, le RUL chute. Signe classique de dégradation thermique.
Valeurs basses = sain
Points bleus à droite : un capteur avec une valeur basse contribue à augmenter le RUL prédit.
Beeswarm = 500 pts
Chaque point est une prédiction. La dispersion montre la variabilité des moteurs dans le dataset.

## Slide 15
07 · SHAP — AUTOPSIE D'UN MOTEUR CRITIQUE
Moteur N°102 — RUL prédit : 0.8 cycles — Pourquoi ?
Valeur de base
E[f(X)] = 86.9 cycles
Si les capteurs ne déviaient pas, le modèle prédirait 86.9.
s_15 : −27 cycles
Le capteur le plus critique tire le RUL vers le bas de 27 cycles à lui seul.
Cascade de signaux
s_11 (−11), s_4 (−11), s_13_roll5 (−7)… chaque capteur ajoute son signal d'alarme.
Résultat : f(x) = 0.8 cycles → ARRÊT IMMÉDIAT

## Slide 16
08 · DASHBOARD — DE LA PRÉDICTION À L'ACTION
Les 259 moteurs du test set classifiés en 3 niveaux d'urgence actionnables.
CRITIQUE
RUL ≤ 30 cycles
~38 moteurs (15%)
Arrêt immédiat avant le prochain vol.
Inspection d'urgence obligatoire.
ATTENTION
30 < RUL ≤ 80 cycles
~65 moteurs (25%)
Planifier maintenance sous 5 vols.
Surveillance renforcée des capteurs.
SAIN
RUL > 80 cycles
~156 moteurs (60%)
Monitoring normal.
Aucune intervention à court terme.
Top 10 moteurs les plus urgents — test set NASA
# Moteur
RUL prédit
RUL réel
Erreur
Statut
102
1.9
8
-6.1
CRITIQUE
159
3.3
9
-5.7
CRITIQUE
252
5.1
12
-6.9
CRITIQUE
91
5.7
9
-3.3
CRITIQUE
227
6.0
14
-8.0
CRITIQUE
185
6.1
19
-12.9
CRITIQUE
210
6.1
8
-1.9
CRITIQUE
134
7.1
9
-1.9
CRITIQUE
44
7.7
6
+1.7
CRITIQUE
7
8.0
6
+2.0
CRITIQUE

## Slide 17
09 · RECOMMANDATIONS & AXES D'AMÉLIORATION
Ce qui a été fait, ce qui peut être amélioré, et comment industrialiser.
Court terme — Déploiement opérationnel
— Intégrer le dashboard 3 niveaux dans le système de monitoring de flotte
— Déclencher automatiquement une alerte pour tout moteur CRITIQUE (RUL ≤ 30)
— Former les techniciens à lire les sorties SHAP pour décisions de terrain
Moyen terme — Améliorer le modèle
— Normalisation par moteur (MinMaxScaler per unit_nr) — limite actuelle identifiée
— Tester des fenêtres rolling 10 et 15 cycles — potentiel d'amélioration RMSE
— Valider sur FD001, FD003, FD004 pour tester la robustesse aux autres configurations
Long terme — Industrialisation
— Architectures LSTM ou Transformer pour capturer les dépendances temporelles longues
— API FastAPI + Docker pour déploiement production et intégration système
— Pipeline de réentraînement automatique sur nouvelles données capteurs terrain

## Slide 18
Ce projet démontre
une maîtrise complète du cycle ML industriel.
✓
Pipeline ML end-to-end
EDA → Feature Eng. → Modèles → Évaluation → SHAP → Dashboard
✓
Deux modèles comparés
RF baseline + XGBoost optimisé — RMSE −2.6%, MAE −4.6%
✓
Évaluation sur 3 niveaux
Validation · Test NASA · Cross-val 5-fold · NASA Score PHM 2008
✓
Interprétabilité complète
SHAP Bar + Beeswarm + Waterfall — chaque prédiction est expliquée
✓
Livrable opérationnel
Dashboard 3 niveaux, top critiques, recommandations actionnables
Compétences acquises
Machine Learning
XGBoost · Random Forest · Régression supervisée
Feature Engineering
RUL Cap · Rolling Mean · Filtrage variance
Évaluation ML
RMSE · MAE · R² · KFold · NASA Score PHM 2008
Interprétabilité
SHAP TreeExplainer · Bar · Beeswarm · Waterfall
Python
Pandas · NumPy · Scikit-learn · XGBoost · Matplotlib
Rigueur
Anti data leakage · Clipping IQR · Analyse critique
DU Data Analytics · Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne · NASA C-MAPSS FD002 · Maintenance Prédictive